## Slide 1
Gライン パウチ自動供給装置の導入
レイアウトと工程のビフォー・アフター／人の配置・担当人数・工数
株式会社トンボ飲料 様
2026年9月30日
出所：フジシール提案資料（2025/12/22・2026/3/25）、御見積書（2026/9/24）、ヒアリングリスト（v5）、配置図面、事業計画書（その３）別紙1

## Slide 2
1. Gライン全体の流れと人の配置（現状）
本事業の対象はGライン全体。装置は製袋室に導入し、投入の自動化でライン全体の安定稼働と人員の再配置につなげます。
株式会社トンボ飲料様 Gライン パウチ自動供給装置の導入
2
本事業の対象：Gライン全体（パウチゼリーの製造工程）
効果：投入担当の確保に左右されず17.5時間稼働を維持。創出した時間は品質管理・多能工化へ再配分
資材保管室（1F）
空パウチ（1束50袋・段ボール）
人手 ① 搬入
投入担当が数箱ずつ製袋室へ運ぶ
装置を導入する範囲：製袋室
製袋室（1F）
人手 投入担当（②〜⑥）
開梱・束出し→空箱片付け→ほぐし→踏み台昇降・残量確認→手投入
人手 オペレーター（⑦）
製袋機の運転・監視
自動：スパウト熱圧着→漏れ検査
2名／シフト
オペレーター1
投入パート1
充填室（1F）
人手 充填担当1名（⑧）
調合液の殺菌→充填→容器ごと殺菌
自動：キャップ供給（ホッパローダ）
1名／シフト
包装室（2F）
人手 包装担当2〜3名（⑨）
包装・箱詰め→1階へ下ろして製品倉庫・出荷
2〜3名／シフト
稼働時間・シフト
稼働 8:30〜26:00（17.5時間）
早番 6:30〜11:00・中番 11:00〜19:00
遅番 19:00〜26:00（夜勤）
夜勤の投入担当は派遣が確保できず社員が代替
生産量（計画）
1品種の日 15万袋／日（月11日）
2品種の日 10万袋／日（月11日）
製袋機の能力 150袋／分
Gライン売上 約14億円（内製の2割弱）
人員配置（各シフト）
製袋室 2名（オペレーター＋投入パート）
充填室 1名／包装室 2〜3名
合計 5〜6名／シフト（日勤・夜勤同じ）
投入パートの作業を自動化するのが本事業

## Slide 3
2. 製袋室のレイアウト ビフォー・アフター（デフォルメ図）
a〜iは機械の記号で、次ページ「各機械の役割」と対応（①〜は別紙1の工程番号）。寸法・角度・位置は簡略化しています。
株式会社トンボ飲料様 Gライン パウチ自動供給装置の導入
3
現状
製袋室
◀ 資材保管室から搬入
a. 製袋機
（既設SPM機）
スパウト熱圧着
b. マガジン
d. コンベア（搬送）
e. リーク
チェッカ
充填室へ
f. ホッパ
ローダ
c. 踏み台
投入担当（パート）1名 ②〜⑥
手でほぐしてマガジンへ投入
約3分の投入を約5分おきに
繰り返し、離れられない
パウチ
段ボール
パウチ
段ボール
オペレーター1名 ⑦
導入後
製袋室
◀ 資材保管室から搬入
a. 製袋機
（既設SPM機）
スパウト熱圧着
b. マガジン
d. コンベア（搬送）
e. リーク
チェッカ
充填室へ
f. ホッパ
ローダ
g. 自動供給装置（新設）
h. 専用パレット 5段×4列
（24,000袋≒約2時間分）
ロボットアームが
マガジンへ自動供給
i. 仮置き台車
④ パレット詰め
約2分／枚
早番・中番
装填
オペレーター1名 ⑧
（遅番はパレット入替⑤を兼務）
新設（g・h）
新設（i）
既存の設備（a〜f、色は現場の図と同じ）
オペレーター・投入担当
詰め担当（導入後）
変わる点：踏み台での手投入（約5分おき）がなくなり、マガジン脇に自動供給装置を設置。人は専用パレットへ詰めるだけになり、投入担当を常時置く必要がなくなる。製袋機より後ろの工程は変更なし。

## Slide 4
3. 各機械の役割
記号a〜kは前ページのレイアウト図と対応。j・kは製袋室の外（図にはありません）。
株式会社トンボ飲料様 Gライン パウチ自動供給装置の導入
4
記号 | 設備 | 区分 | 役割 | 導入後の変化
a | 製袋機（既設SPM機） | 既設・改造 | パウチにストロー（スパウト）を熱圧着する。能力150袋／分 | 自動供給に合わせて部品改造・設計変更
b | マガジン | 既設 | 製袋機の投入口。現在は踏み台に立った担当者が手で投入 | 装置から自動供給を受ける
c | 踏み台 | 既設 | 投入担当のパートが立って作業する台 | 手投入がなくなり使用しない
d | コンベア | 既設 | スパウトを付けたパウチをリークチェッカへ搬送 | 変更なし
e | リークチェッカ | 既設 | スパウトの圧着漏れがないか検査 | 変更なし
f | ホッパローダ | 既設 | 充填後に付けるキャップを供給（隣の充填室へコンベアで送る） | 変更なし
g | パウチ自動供給装置 | 新設 | ロボットアームがパレットからパウチを取り出しマガジンへ自動供給 ストック20パレット（5段×4列＝24,000袋、約2時間分） 供給能力100袋／15秒 | 手投入を置き換える
h | 専用パレット（90枚） | 新設 | 1枚1,200袋。型替えで2種のパウチに兼用 装置内25枚（5段×4列＋予備1列）＋予備65枚 | 詰め作業に使用
i | 仮置き台車（17台） | 新設 | 詰め終わったパレットの一時保管と運搬 | 装填・入替に使用
j | 充填設備 | 既設・充填室 | 調合液の殺菌 → 充填 → 容器ごと殺菌 | 変更なし
k | 包装設備 | 既設・2F包装室 | 包装・箱詰めののち1階へ下ろす | 変更なし

## Slide 5
4. パウチ供給工程のビフォー・アフター（1日あたりの人手作業時間）
①〜の番号と数値は別紙1と同じ。上3段・下3段は前後で対応。中段は左＝消える作業、右＝新たな作業。
株式会社トンボ飲料様 Gライン パウチ自動供給装置の導入
5
現状
投入担当の作業 1,050分／日（①〜⑥の合計）
① 空パウチの搬入
20分
数箱ずつ5〜6回
② 段ボールの開梱・束出し
43分
43箱×1分
③ 空段ボールの片付け
22分
43箱×0.5分
④ パウチのほぐし
571分
無くなる
（投入の合間に継続）
⑤ 踏み台の昇降・残量確認
79分
無くなる
（1回0.6分）
⑥ マガジンへの手投入
315分
無くなる
（1回2.4分）
（該当する作業なし）
⑦ 製袋機の運転・監視
1,050分
オペレーター1名
⑧ 充填（充填室）
1,050分
1名
⑨ 包装・箱詰め
2,625分
2〜3名（平均2.5名）
導入後
投入に代わる作業 369分／日（①〜⑦の合計）
① 空パウチの搬入
20分
変化なし
② 段ボールの開梱・束出し
43分
変化なし
③ 空段ボールの片付け
22分
変化なし
④ 専用パレットへの詰め
209分
新規（月平均）
⑤ パレットの装填・入替
45分
新規（9回×約5分）
⑥ パレットの型替え
20分
新規
⑦ 装置の始業点検・清掃
10分
新規
⑧ 製袋機の運転・監視
1,050分
供給はロボット（人手0分）
⑨ 充填（充填室）
1,050分
変化なし
⑩ 包装・箱詰め
2,625分
変化なし
別紙1の計算：削減 965分／日（16.1時間） − 発生 284分／日（4.7時間） ＝ 681分／日（11.4時間） 省力化指数 0.71

## Slide 6
5. 人の配置・担当人数・工数の変化（シフト別）
投入担当の作業（現状）と、それに代わる作業（導入後）の1日の時間。導入後は「1品種の日／2品種の日」の順です。
株式会社トンボ飲料様 Gライン パウチ自動供給装置の導入
6
1,050分 → 369分
投入担当の作業→導入後の関連作業（月平均。）
約681分／日 創出
≒ 11.4時間／日。主に中番と遅番で創出
省力化指数 0.71
（965−284）÷965。別紙1の自動計算と同じ
シフト・作業 | 時間帯 | 現状の担当 | 導入後の担当 | 現状 （分） | 導入後 1品種／2品種 | 創出時間 1品種／2品種
早番 | 6:30〜11:00（投入は8:30から） | 投入パート1名 | 同じ方が詰め作業へ転換 | 150 | 150／150 | 0／0（業務転換）
中番 | 11:00〜19:00 | 投入パート1名 | 早番の残りを詰め、以降は多能工化へ | 480 | 100／18 | 380／462
遅番（夜勤） | 19:00〜26:00 | 派遣1名（社員がカバーも） | 投入専任なし。入替はオペレーター兼務 | 420 | 0／0 | 420／420
搬入・開梱・片付け | 全シフト | 上3行の内数（20＋43＋22分） | 搬入20分＋開梱43分＋片付け22分 | （内数） | 85／85 | −85／−85
装填・入替 | 約2時間に1回 | なし | 新規。日中は詰め担当、遅番はオペレーター | 0 | 45／45 | −45／−45
型替え・点検 | 品種切替時・始業時 | なし | 新規。型替え20分＋点検・清掃10分 | 0 | 30／30 | −30／−30
合計 | 8:30〜26:00（17.5時間） | 延べ3名／日 | 詰めは早番・中番のみ | 1,050 | 410／328（平均369） | 640／722（平均681）
製袋室の配置人数：現状2名／シフト → 導入後 早番2名・中番2名・遅番1名（オペレーターのみ）。

## Slide 7
6. 導入する設備の概要と見積の構成
株式会社フジシール 御見積書（2026年9月24日・見積No.20260924）および提案資料より
株式会社トンボ飲料様 Gライン パウチ自動供給装置の導入
7
設備の概要
見積の構成（税抜）
名称 | パウチ自動供給装置（ロボットアーム式供給）
メーカー | 株式会社フジシール
設置場所 | 4号棟1階 製袋室（既設SPM機のマガジン脇）
供給方式 | 専用パレットをU字型コンベアで搬送し、ロボットアームがパウチを取り出してマガジンへ投入
供給能力 | 100袋あたり15秒
ストック量 | 5段×4列＝20パレット＝24,000袋（約2時間分）
専用パレット | 1枚1,200袋・型替えで2種のパウチ兼用
対象パウチ | 幅80〜96mm、高さ115〜150mm
設備重量 | 約2t
納期 | 発注から7〜9か月程度（メーカーの受注状況次第）
発注時期 | 交付決定（2027年4〜5月の見込み）の後に発注
項目 | 数量 | 金額（円）
パウチ自動供給装置（ロボットアーム式供給） | 1式 | 55,250,000
専用パレット（機内25枚＋予備65枚） | 90枚 | 31,500,000
仮置き台車 | 17台 | 2,040,000
装置輸送費（車上渡し） | 1式 | 300,000
既設SPM機 改造部品・設計変更費 | 1式 | 3,600,000
現地改造工事費（工事〜調整〜生産立会 約11日） | 1式 | 4,100,000
小計 |  | 96,790,000
値引き |  | △4,790,000
合計 |  | 92,000,000
見積条件：消費税別・概算金額。ユーティリティ工事は別途。車上渡し条件。
トンボ飲料様の手配範囲：荷降ろし・設置（アンカー固定まで）、搬入経路上の機器の一時解体、試運転用の製品・資材。